## Slide 1
CHƯƠNG 5
TẦNG LIÊN KẾT VÀ MẠNG CỤC BỘ
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2
Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020
A note on the use of these PowerPoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
For a revision history, see the slide note for this page.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2020
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Notes: Giữ nguyên slide theo yêu cầu về bản quyền của tác giả.

## Slide 3: Tầng liên kết và LAN: mục tiêu
Hiểu các nguyên lý bên trong các dịch vụ của lớp liên kết, đó là:
  Phát hiện lỗi, sửa lỗi
  Chia sẻ một kênh broadcast: Đa truy cập
  Địa chỉ lớp liên kết
  Mạng cục bộ: Ethernet, Vlan

## Slide 4: Tầng liên kết, LAN: nội dung chính
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Các giao thức đa truy cập
Mạng LAN
  Địa chỉ MAC, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 5: Tầng liên kết: giới thiệu
Các thuật ngữ:
Host và router: các nút (node)
Liên kết (links): Các kênh liên lạc kết nối các nút lân cận với nhau.
  Kết nối có dây
  Kết nối không dây
  LANs
Gói tin thuộc lớp 2: frame hoặc “encapsulate datagram”
mạng điện thoại di động
mạng doanh nghiệp
ISP – nhà cung cấp kết nối mạng
trung tâm dữ liệu
lớp liên kết có nhiệm vụ chuyển datagram
từ một nút đến một nút liền kề vật lý qua một đường liên kết

## Slide 6: Tầng liên kết: ngữ cảnh hoạt động
Datagram được truyền bởi các giao thức liên kết khác nhau qua các liên kết khác nhau:
  ví dụ: Đoạn đầu liên kết qua WiFi, đoạn tiếp theo liên kết qua Ethernet
Mỗi giao thức liên kết có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau
  ví dụ: một giao thức liên kết có thể cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy hoặc dịch vụ truyền không tin cậy
Tương tự như hệ thống giao thông vận tải:
Chuyến đi từ Princeton đến Lausanne có thể sử dụng các phương tiện:
  xe limo: Princeton đến JFK
  máy bay: JFK đến Geneva
  xe lửa: Geneva đến Lausanne
Khách du lịch = datagram
Các đoạn vận chuyển = liên kết truyền thông
Cách thức vận chuyển = giao thức tầng liên kết
Đại lý du lịch = các thuật toán định tuyến

## Slide 7: Tầng liên kết: các dịch vụ
Framing, Truy cập kênh. đóng gói datagram vào frame, thêm header và trailer
Các liên kết truy cập :
  Truy cập kênh truyền (chọn kênh) nếu là môi trường dùng chung.
  Địa chỉ “MAC” trong header của frame được dùng để xác định nguồn gửi, đích tới ( khác với địa chỉ IP!)
Truyền tin cậy giữa các nút liền kề
  chúng ta đã biết làm thế nào để làm điều này!
  hiếm khi được sử dụng trên các liên kết có lỗi bit thấp
  liên kết không dây: tỷ lệ lỗi cao
    Hỏi: tại sao cần cả độ tin cậy ở cấp độ liên kết và ở cấp độ end-to-end?
…
…

## Slide 8: Tầng liên kết: Các dịch vụ (tiếp theo)
Kiểm soát lưu lượng:
  tạo sự đồng bộ giữa các nút gửi và nút nhận liền kề
Phát hiện lỗi:
  lỗi do suy giảm tín hiệu, nhiễu.
  Bên nhận phát hiện lỗi; quá trình truyền lại tín hiệu hoặc bỏ dữ liệu
Sửa lỗi:
  Bên nhận xác định lỗi và sửa (các) bit lỗi mà không cần truyền lại
Truyền bán song công và song công :
  với truyền bán song công , các nút ở cả hai đầu của liên kết đều có thể truyền nhưng không đồng thời
…
…

## Slide 9: Tầng liên kết được triển khai ở đâu?
bộ điều khiển
Vật lý
Trong mỗi host
Tầng liên kết được triển khai trong card mạng (NIC) hoặc trên các chip
  Ethernet, card WiFi hoặc chip
  Triển khai trong liên kết, tầng vật lý
Gắn vào các bus hệ thống của host
Hoặc tổ hợp của hardware, software, firmware
CPU
Bộ nhớ
xe buýt chủ nhà
(ví dụ: PCI)
giao diện mạng
ứng dụng
chuyên chở
mạng
liên kết
liên kết
Vật lý

## Slide 10: Giao diện giao tiếp
liên kết h
bộ điều khiển
Vật lý
ký ức
CPU
bộ điều khiển
Vật lý
CPU
ký ức
ứng dụng
chuyên chở
mạng
liên kết
liên kết
Vật lý
Bên gửi:
Đóng gói datagram vào frame
Thêm các bit kiểm tra lỗi, truyền dữ liệu đáng tin cậy, kiểm soát luồng, v.v.
Bên nhận:
Tìm lỗi, truyền dữ liệu đáng tin cậy, kiểm soát luồng, v.v.
Trích xuất datagram và chuyển lên tầng trên (tầng network)
gói dữ liệu
gói dữ liệu
liên kết h
gói dữ liệu
ứng dụng
chuyên chở
mạng
liên kết
liên kết
Vật lý

## Slide 11: Tầng liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Nhiều giao thức truy cập
Mạng LAN
  Định địa chỉ, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 12: Phát hiện lỗi
EDC (error detection and correction ): các bit phát hiện và sửa lỗi (ví dụ: Các bit thêm vào)
D (data): dữ liệu được bảo vệ bằng cách kiểm tra lỗi, có thể bao gồm các trường header
Phát hiện lỗi không đáng tin cậy 100%!
  Giao thức có thể bỏ lỡ một số lỗi, nhưng hiếm
  Trường EDC lớn hơn giúp phát hiện và hiệu chỉnh lỗi tốt hơn
gói dữ liệu
D
EDC
d bit dữ liệu
liên kết dễ bị lỗi
D'
EDC'
tất cả
bit trong D’
tốt?
No
phát hiện
lỗi
Yes
gói dữ liệu

## Slide 13: kiểm tra chẵn lẻ (Parity checking)
Chẵn lẻ bit đơn :
Chỉ phát hiện lỗi bit đơn
0111000110101011
1
Bit biểu thị chẵn lẻ
d bit dữ liệu
Chẵn lẻ bit hai chiều:
phát hiện và sửa lỗi bit đơn
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0
không có lỗi:
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 0
Cột có bit lỗi
Hàng có bit lỗi
phát hiện
Và
sửa chữa được
bit đơn
lỗi:
Kiểm tra (Parity) chẵn :
1: Tổng số bit 1 trong d là lẻ
0: Tổng số bit 1 trong d là chẵn
d 1,1
d 2,1
. . .
d 1,j+1
d 2,j+1
d i,j+1
. . .
. . .
d 1,j
d 2,j
d i, j
. . .
d i+1,j+1
d i+1,j
. . .
. . .
. . .
. . .
chẵn lẻ hàng
Chẵn lẻ cột
di,1
di+1,1

## Slide 14: Internet checksum
Bên gửi :
Xử lý nội dung của segment UDP (bao gồm các trường header UDP và IP) dưới dạng chuỗi các số nguyên 16 bit
Checksum: Cộng ( tổng bù 1) của các đoạn nội dung của segment.
Giá trị checksum được ghi vào trường checksum của UDP
Bên nhận :
Tính toán checksum của segment nhận được
Kiểm tra xem checksum tính toán được có bằng giá trị trong trường checksum không:
  Nếu không bằng - đã phát hiện lỗi
  Nếu bằng - không phát hiện lỗi. Nhưng có thể có lỗi khác…
Mục tiêu : phát hiện lỗi (là các bit bị đảo lộn 0 thành 1 và ngược lại) trong phân đoạn được truyền.

## Slide 15: Cyclic Redundancy Check (CRC)
Phương pháp phát hiện lỗi tốt hơn
D: bit dữ liệu (coi đây là dữ liệu nhị phân)
G: mẫu bit (bộ tạo), có độ dài r+1 bit (độ dài r là số bit lỗi có thể được phát hiện)
Mục tiêu: chọn r bit CRC, R , sao cho <D,R> chia hết cho G (mod 2: chia nhị phân)
  Bên nhận biết G, chia <D,R> cho G. Nếu phần dư khác 0: phát hiện lỗi!
  Có thể phát hiện số lượng các lỗi bit nhỏ hơn r+1 bit
  Được sử dụng rộng rãi trong thực tế (Ethernet, WiFi 802.11 )
r bit CRC
d bit dữ liệu
D
r
<D,R> = D*2 r XOR R
mẫu bit
công thức cho mẫu bit

## Slide 16: Cyclic Redundancy Check (CRC): ví dụ
Chúng ta muốn:
  D * 2 r XOR R = nG
D *2 r
G
R = chia lấy dư [ ------]
tương đương với:
  D * 2 r = nG XOR R
hoặc tương đương với việc:
chúng ta chia D * 2 r cho G, được phần dư R thỏa mãn:
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1
0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0
1 1 0
1 1 0 0
1 0 1 0
0 1 1
0 1 1
D*
R
1 0 0 1
G
0 0 0
1 0 1 1 1 0
2r
1
0
1
Kết quả
Phần dư
Chú ý:
  D * 2 r = là phép dịch chuyển nhị phân dữ liệu D qua trái r bit

## Slide 17: Tầng liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Các giao thức đa truy cập
Mạng LAN
  Định địa chỉ, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 18: Các Liên kết và giao thức đa truy cập
Có hai loại “liên kết ” :
Điểm-điểm
  Liên kết điểm-điểm giữa bộ chuyển mạch Ethernet, thiết bị đầu cuối
  PPP cho truy cập quay số
Quảng bá (qua mạng có dây hoặc môi trường dùng chung)
  Các công nghệ Ethernet đời cũ
  Hybrid fiber-coaxial trong mạng truy cập dựa trên cáp đồng trục
  Mạng LAN không dây 802.11, 4G/5G, vệ tinh
dây dùng chung (ví dụ:
cáp Ethernet)
đài chia sẻ: WiFi
radio dùng chung: vệ tinh
con người tại một bữa tiệc cocktail
(không khí chung, âm học)
đài chia sẻ: 4G/5G

## Slide 19: Giao thức đa truy cập
Một kênh dùng chung (broadcast) được chia sẻ cho nhiều thiết bị
Hai hoặc nhiều phiên truyền đồng thời bởi các nút: xảy ra chồng lấn.
  Sự xung đột là khi một nút nhận được hai hoặc nhiều tín hiệu cùng một lúc
Là thuật toán phân phối nhằm xác định cách thức để các nút chia sẻ kênh truyền, hay gọi cách khác là xác định khi nào nút có thể truyền
Giao tiếp giữa các nút để chia sẻ kênh phải sử dụng chính kênh đó!
  không sử dụng thêm kênh truyền khác để phối hợp hoạt động
Giao thức đa truy cập

## Slide 20: Một giao thức đa truy cập lý tưởng
Giả sử ta có: kênh đa truy cập (MAC) tốc độ R bps
Ta mong muốn:
  1. Khi một nút muốn truyền, nó có thể gửi ở tốc độ R .
  2. Khi M nút muốn truyền, mỗi nút có thể gửi ở tốc độ trung bình R/M
  3. Phi tập trung hoàn toàn:
    Không có nút đặc biệt để phối hợp truyền
    Không cần đồng bộ hóa đồng hồ, khe thời gian.
  4. Đơn giản

## Slide 21: Các giao thức đa truy cập (MAC): phân loại
Được chia ra ba lớp:
Phân hoạch kênh
  Là chia kênh thành các “ kênh nhỏ ” (vd: khe thời gian, tần số, mã)
  Phân bổ các kênh nhỏ đã chia cho các nút để sử dụng độc quyền
Truy cập ngẫu nhiên
  Kênh không bị chia nhỏ, cho phép có đụng độ khi truyền
  truyền lại nếu có đụng độ xảy ra
Truyền luân phiên
  Các nút truyền luân phiên nhau, tuy nhiên các nút muốn gửi nhiều thì cần phải có nhiều lượt truyền hơn

## Slide 22: Giao thức MAC phân hoạch kênh: TDMA
TDMA (time division multiple access): đa truy cập phân chia theo thời gian
Truy cập vào kênh lần lượt theo vòng
Mỗi trạm sở hữu một slot độ dài cố định (độ dài = thời gian truyền gói) trong mỗi vòng
Các trạm không truyền trong slot của mình thì các trạm khác cũng không được sử dụng slot đó.
ví dụ: LAN 6 trạm, 1,3,4 có gói để gửi, các khe 2,5,6 nhàn rỗi
1
3
4
1
3
4
6 khe
frame
6 khe
frame

## Slide 23: Các giao thức MAC phân hoạch kênh: FDMA
FDMA (frequency division multiple access): đa truy cập phân chia theo tần số
Toàn bộ kênh được chia thành các dải tần số riêng biệt
Mỗi trạm được gán một dải tần cố định
Các trạm không truyền trong dải tần số của mình thì các trạm khác cũng không được sử dụng dải tần số đó
Ví dụ: LAN 6 trạm, 1,3,4 có gói để gửi, băng tần 2,5,6 nhàn rỗi
băng tần
thời gian
cáp FDM

## Slide 24: Giao thức truy cập ngẫu nhiên
Khi nút có gói để gửi
  Truyền ở tốc độ dữ liệu toàn kênh R.
  Không có sự phối hợp trước giữa các nút
Nếu hai hoặc nhiều nút truyền đồng thời: “xung đột”
Giao thức MAC truy cập ngẫu nhiên chỉ định:
  Cách phát hiện xung đột
  Cách khôi phục sau xung đột (ví dụ: trì hoãn việc truyền lại)
ví dụ về các giao thức MAC truy cập ngẫu nhiên:
  ALOHA, slotted ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 25: Slotted ALOHA
Giả định :
Tất cả các frame có cùng kích thước
Thời gian chia thành các slot có kích thước bằng nhau (thời gian truyền 1 frame)
Các nút bắt đầu truyền ở đầu mỗi slot
Các nút được đồng bộ hóa
Nếu 2 hoặc nhiều nút truyền trong slot, tất cả các nút phát hiện xung đột
Hoạt động:
Khi nút nhận được frame mới, truyền trong slot tiếp theo
  Nếu không có xung đột: nút có thể gửi frame mới trong slot tiếp theo
  Nếu xung đột: nút truyền lại frame trong mỗi slot tiếp theo với xác suất p cho đến khi thành công
ngẫu nhiên hóa - tại sao ?

## Slide 26: Slotted ALOHA
Ưu điểm:
Nếu chỉ 1 nút hoạt động, nó có thể truyền liên tục ở tốc độ cực đại của kênh
Phi tập trung cao: chỉ các khe (slot) ở các nút cần được đồng bộ hóa
Đơn giản
Nhược điểm:
Có xung đột: lãng phí slot
Nhiều slot nhàn rỗi
Các nút có thể phát hiện xung đột trong thời gian ngắn hơn thời gian truyền toàn bộ gói tin
Phải đồng bộ hóa đồng hồ
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
nút 1
nút 2
nút 3
C
C
C
S
S
S
e
e
e
C : xung đột
S : thành công
E : trống

## Slide 27: Slotted ALOHA: độ hiệu quả
Hiệu quả: tỷ lệ dài hạn của các slot thành công (nhiều nút, tất cả đều có nhiều frame để gửi)
Giả định: có N nút có nhiều frame để gửi, mỗi frame truyền trong slot với xác suất p
  Xác suất nút thành công trong một slot = p(1-p) N-1
  Xác suất bất kỳ nút nào cũng thành công = Np(1-p) N-1
  Hiệu quả tối đa: tìm p* để tối đa hóa Np(1-p) N-1
  Đối với nhiều nút, lấy giới hạn Np*(1-p*) N-1 khi N tiến tới vô cùng
hiệu quả tối đa = 1/e = .37
Trường hợp tốt nhất: kênh được sử dụng để truyền hữu ích 37% thời gian!

## Slide 28: Pure ALOHA
Unslotted Aloha: đơn giản hơn, không đồng bộ hóa
  Khi frame đầu tiên đến: truyền ngay lập tức
Xác suất xung đột tăng khi không đồng bộ hóa:
  Khi frame được gửi tại t0 xung đột với các frame khác được gửi trong khoảng [t 0 -1,t 0 +1]
t 0 + 1
t 0 - 1
t0 _
sẽ chồng sẽ chồng lên
Phần cuối của frame t0
sẽ chồng lênphần đầu
Của frame t0
Hiệu suất Pure Aloha: 18% !

## Slide 29: CSMA: đa truy cập cảm biến sóng mang
Đơn giản : lắng nghe trước khi truyền:
  Nếu kênh truyền nhàn rỗi: truyền toàn bộ frame
  Nếu kênh truyền bận: trì hoãn truyền
Tương tự con người : không ngắt lời người khác!
CSMA/CD (collision detection): CSMA với kỹ thuật phát hiện xung đột
  Xung đột được phát hiện trong thời gian ngắn
  Nếu đang truyền gặp xung đột thì ngừng truyền, giảm lãng phí kênh
  Xung đột dễ dàng được phát hiện với đường truyền có dây, khó phát hiện với đường truyền không dây
Tương tự con người : người đối thoại lịch sự.

## Slide 30: CSMA: xung đột
Xung đột vẫn có thể xảy ra với cảm biến sóng mang:
  Do có độ trễ trong lan truyền, đó là 2 node bắt đầu truyền nhưng không phát hiện ra tín hiệu của nhau
Xung đột xảy ra: toàn bộ thời gian truyền gói bị lãng phí
  khoảng cách và độ trễ lan truyền đóng vai trò chính trong việc xác định xác suất xung đột
bố trí không gian của các nút

## Slide 31: CSMA/CD:
CSMA/CD giảm lượng thời gian lãng phí khi xung đột
  Việc truyền bị hủy bỏ khi phát hiện xung đột
bố trí không gian của các nút

## Slide 32: Thuật toán CSMA/CD Ethernet
NIC (network interface card) nhận datagram từ tầng mạng, tạo frame
Nếu NIC cảm nhận được kênh:
  nếu nhàn rỗi: bắt đầu truyền frame.
  nếu bận: đợi cho đến khi kênh nhàn rỗi, sau đó truyền
Nếu NIC truyền toàn bộ frame mà không có xung đột, thì NIC đã hoàn thành việc truyền frame !
Nếu NIC phát hiện một đường truyền khác trong khi gửi: hủy bỏ truyền, gửi tín hiệu tắc nghẽn
Sau khi hủy bỏ truyền, NIC nhập backoff nhị phân (cấp số nhân) :
  sau lần xung đột thứ m , NIC chọn ngẫu nhiên K từ {0,1,2, …, 2 m -1} . NIC đợi một khoảng thời gian K *512*( thời gian truyền 1 bit), và quay lại Bước 2
  nhiều xung đột hơn: khoảng thời gian đợi sẽ dài hơn

## Slide 33: Độ hiệu quả của CSMA/CD
t prop = độ trễ lan truyền tối đa giữa 2 nút trong mạng LAN
t trans = thời gian để truyền max-size của frame
Hiệu quả tăng lên 1
  Khi t prop tiến về 0
  Khi t trans tiến đến vô cùng
Hiệu suất CSMA/CD tốt hơn ALOHA, hơn nữa nó đơn giản, rẻ, phi tập trung !

## Slide 34: Các giao thức MAC “luân phiên” (Taking turns)
Giao thức MAC phân hoạch kênh:
  Chia sẻ kênh hiệu quả và công bằng khi tải cao
  Không hiệu quả khi tải thấp: độ trễ trong truy cập kênh, băng thông 1/N được phân bổ ngay cả khi chỉ có 1 nút hoạt động!
Giao thức MAC truy cập ngẫu nhiên
  Hiệu quả ở mức tải thấp: nút đơn có thể sử dụng đầy đủ kênh
  Tải cao: xung đột tăng cao
Các giao thức “ luân phiên ”
  Kết hợp những điểm tốt nhất của hai giao thức trên!

## Slide 35: Các giao thức MAC “luân phiên”
Kiểm soát vòng:
Nút điều khiển “mời” các nút khác (máy khách) lần lượt truyền
Thường được sử dụng với các thiết bị "câm"
Mối quan tâm:
  Chi phí kiểm soát vòng
  Độ trễ
  Điểm lỗi duy nhất (bộ kiểm soát)
bộ điều khiển
khách hàng
thăm dò ý kiến
dữ liệu
dữ liệu

## Slide 36: Các giao thức MAC “luân phiên”
Quá trình chuyển Token:
Điều khiển quá trình chuyển Token tuần tự từ nút này sang nút khác.
Bản tin token
Mối quan tâm:
  Chi phí token
  Độ trễ
  Tồn tại một điểm lỗi (chính là token)
t
dữ liệu
(Không có gì
để gửi)
t

## Slide 37: Mạng truy cập cáp: FDM, TDM và truy cập ngẫu nhiên!
đầu cáp
CMTS
ISP
modem cáp
hệ thống chấm dứt
cáp
modem
bộ chia
…
…
frame Internet, kênh truyền hình, điều khiển được truyền
xuôi dòng ở các tần số khác nhau
Nhiều kênh FDM downstream (phát sóng) : tối đa 1,6 Gbps/kênh
  CMTS đơn lẻ truyền vào các kênh
Nhiều kênh upstream (tối đa 1 Gbps/kênh)
  đa truy cập: tất cả người dùng tranh chấp (truy cập ngẫu nhiên) đối với các time slot của kênh upstream; hay được gán theo TDM.

## Slide 38: Mạng truy cập cáp:
DOCSIS (data over cable service interface specification)
FDM qua các kênh tần số upstream, downstream
TDM upstream: một số vị trí được chỉ định, một số có tranh chấp
  Downstream MAP frame : chỉ định các vị trí upstream
  Yêu cầu đối với các slot upstream (và dữ liệu) được truyền truy cập ngẫu nhiên (thuật toán backoff nhị phân) trong các slot được chọn
Khu dân cư có modem cáp
kênh hạ lưu tôi
Kênh ngược dòng j
frame BẢN ĐỒ cho
Khoảng thời gian [t1, t2]
t1 _
t2 _
Khe cắm nhỏ được chỉ định chứa modem cáp
frame dữ liệu ngược dòng
Minislot chứa
frame yêu cầu minislots
đầu cáp
CMTS

## Slide 39: Tóm tắt các giao thức
Phân hoạch kênh, theo thời gian, tần số hoặc mã
  Phân chia thời gian, Phân chia tần số
Truy cập ngẫu nhiên (động),
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  Cảm biến sóng mang: dễ dàng trong một số công nghệ (có dây), khó trong các công nghệ khác (không dây)
  CSMA/CD được sử dụng trong Ethernet
  CSMA/CA được sử dụng trong 802.11
Luân phiên
  Phân chia phiên tập trung, Token passing
  Bluetooth, FDDI, Token ring

## Slide 40: Tầng liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Nhiều giao thức truy cập
Mạng LAN
  Định địa chỉ, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 41: Địa chỉ MAC (Media Access Control)
Địa chỉ IP 32 bit:
  Địa chỉ tầng mạng cho các cổng
  Được sử dụng để chuyển tiếp tầng 3 (tầng mạng)
  Ví dụ: 128.119.40.136
Địa chỉ MAC (hoặc địa chỉ LAN, địa chỉ vật lý hoặc địa chỉ Ethernet):
  Chức năng: được sử dụng “cục bộ” để chuyển frame từ một cổng vật lý này sang một cổng khác có kết nối vật lý với nó (cùng mạng IP)
  Địa chỉ MAC 48 bit (hầu hết các mạng LAN) được ghi trong ROM của NIC, đôi khi cũng có thể cài đặt bằng phần mềm
ký hiệu thập lục phân (hệ 16 )
(mỗi “ ký tự” đại diện cho 4 bit)
  Ví dụ: 1A-2F-BB-76-09-AD

## Slide 42: Địa chỉ MAC
Mỗi cổng trên mạng LAN có:
Địa chỉ MAC 48 bit duy nhất
Có địa chỉ IP cục bộ 32 bit duy nhất (như ví dụ dưới đây)
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
mạng LAN
(có dây hoặc không dây)
137.196.7/24
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
137.196.7.23

## Slide 43: Địa chỉ MAC
Phân bổ địa chỉ MAC do IEEE quản lý
Mỗi nhà sản xuất mua một phần không gian địa chỉ MAC (để đảm bảo tính duy nhất trên toàn cầu)
So sánh với đời thật:
  Địa chỉ MAC: như Số CMND
  Địa chỉ IP: như địa chỉ nhà
Địa chỉ MAC cứng: tính di động
  Có thể di chuyển cổng từ mạng LAN này sang mạng LAN khác
  Tới vị trí mới thì gọi lại địa chỉ IP là không thể : do phụ thuộc vào mạng con IP mà nút được thêm vào .

## Slide 44: ARP (address resolution protocol): giao thức phân giải địa chỉ
Bảng ARP: mỗi nút IP (máy chủ, bộ định tuyến) trên mạng LAN có một bảng để:
Câu hỏi: cách nào để xác định địa chỉ MAC của một cổng, khi biết địa chỉ IP của nó?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
mạng LAN
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
137.196.7.23
ARP
ARP
ARP
ARP
  Ánh xạ địa chỉ IP/MAC cho một số nút mạng LAN:
< địa chỉ IP; Địa chỉ MAC; TTL>
  TTL (Time To Live): thời gian sau đó dòng ánh xạ địa chỉ sẽ bị xóa (thường là 20 phút)

## Slide 45: Cách thức hoạt động của giao thức ARP
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
Bảng ARP trong A
địa chỉ
địa chỉ
TTL
Ví dụ: A muốn gửi datagram cho B
  MAC của B không có trong bảng ARP của A nên A sử dụng ARP để tìm địa chỉ MAC của B
A gửi ARP quảng bá, chứa địa chỉ IP của B
  địa chỉ MAC đích = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  tất cả các nút trên mạng LAN nhận truy vấn ARP
1
MAC nguồn: 71-65-F7-2B-08-53
IP nguồn: 137.196.7.23
IP đích: 137.196.7.14
…
1
Ethernet frame (gửi tới FF-FF-FF-FF-FF-FF)
A

## Slide 46: Cách thức hoạt động Giao thức ARP
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
Bảng ARP trong A
địa chỉ
địa chỉ
TTL
Ví dụ: A muốn gửi datagram cho B
  MAC của B không có trong bảng ARP của A nên A sử dụng ARP để tìm địa chỉ MAC của B
B trả lời A bằng phản hồi ARP, cung cấp địa chỉ MAC của nó
2
Địa chỉ IP đích: 137.196.7.14
Địa chỉ MAC đich: 58-23-D7-FA-20-B0
…
2
Thông báo ARP vào Ethernet frame (được gửi tới 71-65-F7-2B-08-53 )

## Slide 47: Cách thức hoạt động giao thức ARP
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
Bảng ARP trong A
địa chỉ
địa chỉ
TTL
Ví dụ: A muốn gửi datagram cho B
  MAC của B không có trong bảng ARP của A nên A sử dụng ARP để tìm địa chỉ MAC của B
A nhận được trả lời của B, thêm mục B vào bảng ARP cục bộ của nó
3
137.196. 7.14
58-23-D7-FA-20-B0
500

## Slide 48: Định tuyến đến nút khác mạng con: gán địa chỉ
Ngữ cảnh: gửi một datagram từ A đến B qua bộ định tuyến R
  Tập trung vào địa chỉ-ở cấp độ IP (datagram) và lớp MAC (frame)
  Giả sử:
    A biết địa chỉ IP của B
    A biết địa chỉ IP của cổng bộ định tuyến R kết nối với mạng của A (làm thế nào?)
    A biết địa chỉ MAC của cổng bộ định tuyến R kết nối với mạng của A (bằng cách nào?)
R
A
B
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F

## Slide 49: Định tuyến đến nút khác mạng con khác: gán địa chỉ
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
địa chỉ IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP đích: 222.222.222.222
A tạo IP datagram với IP nguồn A, đích B
A tạo frame lớp liên kết chứa gói dữ liệu IP A-đến-B
  Địa chỉ MAC của R là đích đến của frame
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC đích: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 50: Định tuyến đến nút khác mạng con: gán địa chỉ
r
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
địa chỉ IP
Eth
Phy
Frame được gửi từ A đến R
IP
Eth
Phy
Frame nhận được tại R, datagram bị loại bỏ, được chuyển tới tầng IP tại R
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC đích: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP đích: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP đích: 222.222.222.222

## Slide 51: Định tuyến đến nút khác mạng con: gán địa chỉ
IP
Eth
Phy
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP nguồn: 111.111.111.111
IP đích: 222.222.222.222
MAC nguồn: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC đích: 49-BD-D2-C7-56-2A
R xác định cổng gửi đi, chuyển datagram với IP nguồn A, đích B tới tầng liên kết
R tạo frame tầng liên kết chứa gói dữ liệu IP A-đến-B. Địa chỉ đích của frame là địa chỉ MAC của B

## Slide 52: Định tuyến đến nút khác mạng con: gán địa chỉ
IP
Eth
Phy
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP đích: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC đích: 49-BD-D2-C7-56-2A
Truyền frame lớp liên kết
R xác định cổng gửi đi, chuyển datagram với IP nguồn A, đích B tới lớp liên kết
R tạo frame tầng liên kết chứa gói dữ liệu IP A-đến-B. Địa chỉ đích của frame là địa chỉ MAC của B

## Slide 53: Định tuyến đến mạng con khác: gán địa chỉ
IP src: 111.111.111.111
IP đích: 222.222.222.222
IP
Eth
Phy
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
B nhận frame, trích xuất địa chỉ IP datagram B
B chuyển datagram lên tầng giao thức IP
111.111.111.111
A
IP
Eth
Phy

## Slide 54: Lớp liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Nhiều giao thức truy cập
Mạng LAN
  Định địa chỉ, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 55: Ethernet
Thống trị bởi công nghệ LAN có dây:
Công nghệ LAN đầu tiên được sử dụng rộng rãi
Đơn giản hơn, rẻ tiền
Bắt kịp cuộc đua tốc độ: 10 Mbps – 400 Gbps
Chip đơn, nhiều tốc độ (ví dụ: Broadcom BCM5761)
Bản phác thảo Ethernet của Metcalfe

## Slide 56: Ethernet: Các cấu trúc liên kết vật lý
Bus: phổ biến đến giữa những năm 90
  Tất cả các nút cùng một miền xung đột (có thể xung đột với nhau khi nhiều hơn một nút truyền đồng thời)
Bus: cáp đồng trục
Chuyển mạch
Switch: chiếm ưu thế ngày nay
  Thiết bị chuyển mạch (switch) tầng 2 hoạt động ở trung tâm mạng
  Mỗi “ kết nối ” chạy một giao thức Ethernet riêng biệt (vì vậy các nút không xung đột với nhau)

## Slide 57: Cấu trúc Ethernet frame
Giao diện gửi đóng gói gói dữ liệu IP (hoặc gói giao thức lớp mạng khác) trong Ethernet frame.
Địa chỉ đích
Địa chỉ nguồn
dữ liệu (tải trọng)
CRC
Preamble
kiểu
Trường mở đầu (Preamble):
Được sử dụng để đồng bộ hóa tốc độ đồng hồ của người nhận, người gửi
7 byte 10101010 theo sau là một byte 10101011

## Slide 58: Cấu trúc Ethernet frame (tiếp theo)
Địa chỉ: địa chỉ MAC nguồn và MAC đích có 6 byte
  Nếu một adapter nhận được frame có địa chỉ đích phù hợp hoặc địa chỉ đích là địa chỉ quảng bá (ví dụ: gói ARP), nó sẽ chuyển dữ liệu trong frame tới giao thức lớp mạng
  Ngược lại, adapter sẽ loại bỏ frame
Kiểu: biểu thị giao thức lớp cao hơn
  Chủ yếu là kiểu IP nhưng cũng có thể có những thứ khác, ví dụ: Novell IPX, AppleTalk
  Được sử dụng để phân kênh trên tại máy thu
CRC (cyclic redundancy check): kiểm tra mã CRC tại máy thu.
  Nếu phát hiện lỗi: frame bị loại bỏ
Địa chỉ đích
Địa chỉ nguồn
dữ liệu (tải trọng)
CRC
Preamble
kiểu

## Slide 59: Ethernet: không tin cậy, không kết nối
Không kết nối: không bắt tay giữa NIC gửi và NIC nhận
Không tin cậy: NIC nhận không gửi ACK hoặc NAK đến NIC gửi
  Dữ liệu trong các frame bị mất chỉ được khôi phục nếu người gửi ban đầu sử dụng rdt lớp cao hơn (ví dụ: TCP), nếu không thì sẽ có mất mát dữ liệu
  Giao thức đa truy cập của Ethernet: unslotted CSMA/CD với thuật toán backoff nhị phân

## Slide 60: Tiêu chuẩn Ethernet 802.3: tầng liên kết & tầng vật lý
giao thức MAC
và định dạng frame
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
lớp cáp quang vật lý
lớp cáp đồng vật lý (twister pair)
Có nhiều tiêu chuẩn Ethernet khác nhau
  Giao thức MAC phổ biến và định dạng frame
  Tốc độ khác nhau: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10 Gbps, 40Gbps
  Nhiều môi trường vật lý khác nhau: cáp sợi quang, cáp đồng…
application
transport
network
link
physical

## Slide 61: Tầng liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Nhiều giao thức truy cập
Mạng LAN
  Định địa chỉ, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 62: Chuyển mạch Ethernet
Switch là thiết bị tầng liên kết : đóng vai trò tích cực trong việc:
  Lưu trữ, chuyển tiếp frame
  Kiểm tra địa chỉ MAC của frame đến, chuyển tiếp frame có chọn lọc tới một hoặc nhiều liên kết ra khi frame được chuyển tiếp trên phân đoạn, sử dụng CSMA/CD để truy cập phân đoạn
Trong suốt: máy chủ không biết về sự hiện diện của thiết bị switch
Plug-and-play, tự học
  Switch không cần phải cấu hình, cắm là chạy.

## Slide 63: Switch: nhiều kết nối đồng thời
Switch với 6 cổng ( 1,2,3,4,5,6 )
A
A'
B
B '
C
C '
1
2
3
4
5
6
Các máy chủ kết nối trực tiếp đến switch
Switch đệm các gói tin
Giao thức Ethernet được sử dụng trên mỗi liên kết đến switch, vì vậy:
  Không xung đột; truyền hai chiều hoàn toàn
  Mỗi liên kết là một miền xung đột riêng của nó
Chuyển mạch: A-đến-A' và B-đến-B ' có thể truyền đồng thời mà không có xung đột

## Slide 64: Switch: nhiều kết nối đồng thời
A
A’
B
B '
C
C '
1
2
3
4
5
6
Chuyển mạch: A-đến-A' và B-đến-B ' có thể truyền đồng thời mà không có xung đột
  Nhưng A-đến-A' và C-đến-A' không thể xảy ra đồng thời
Máy chủ có kết nối trực tiếp đến switch
Switch đệm các gói tin
Giao thức Ethernet được sử dụng trên mỗi liên kết đến switch vì vậy:
  Không xung đột; truyền hai chiều hoàn toàn
  Mỗi liên kết là một miền xung đột riêng của nó
Switch với 6 cổng ( 1,2,3,4,5,6 )

## Slide 65: Bảng chuyển tiếp trong switch
B
B '
C
C '
1
2
3
4
5
6
Hỏi: làm cách nào để switch biết A' có thể truy cập qua cổng 4, B' có thể truy cập qua cổng 5?
Đáp: mỗi switch có một bảng chuyển đổi, trong đó có nhiều mục, mỗi mục có:
  Địa chỉ MAC của máy chủ, cổng của switch nối với máy chủ, nhãn thời gian)
  Nó giống như một bảng định tuyến!
Hỏi: các mục được tạo, duy trì trong bảng chuyển đổi như thế nào?
  Nguyên tắc hoạt động có giống như một giao thức định tuyến?
A
A’
Switch với 6 cổng ( 1,2,3,4,5,6 )

## Slide 66: Switch: tự học
A
A '
b
B '
C
C '
1
2
3
4
5
6
Switch tự học để biết máy nào kết nối tới cổng nào của nó
AA '
Nguồn: A
Đích: A '
Địa chỉ MAC Cổng TTL
Bảng Chuyển tiếp
(ban đầu trống rỗng)
A
1
60
  Khi nhận được frame, switch sẽ biết được vị trí của máy gửi ở phân đoạn mạng LAN nào
  Ghi lại cặp máy gửi – số cổng vào bảng chuyển tiếp

## Slide 67: Switch: lọc/chuyển tiếp frame
Khi frame nhận được tại switch:
  1. ghi lại số cổng mà frame tới, địa chỉ MAC của máy chủ gửi
  2. tra cứu bảng chuyển tiếp sử dụng địa chỉ MAC đích
  3. nếu có một bảng ghi được tìm thấy cho đích tới của frame kiểm tra tiếp {
  nếu đích tới của frame trùng với phân đoạn mạng phát ra frame bỏ frame
  ngược lại thì chuyển tiếp frame ra cổng được chỉ định bởi bảng ghi trong bảng chuyển tiếp.
  }
  ngược lại thì flood /* gửi frame ra tất cả các cổng trừ cổng nhận frame vào*/

## Slide 68: Switch: lọc/chuyển tiếp frame
khi frame nhận được tại switch:
Switch nhận frame
Ghi MAC nguồn/cổng tới vào bảng chuyển tiếp
MAC đích có trong bảng chuyển tiếp
MAC đích có cùng phân đoạn mạng frame tới
Bỏ frame
Chuyển frame ra cổng theo bảng
Gửi frame ra tất cả các cổng, trừ cổng nhận vào
Yes
Yes
No
No

## Slide 69: Tự học, chuyển tiếp: ví dụ
A
A '
b
B '
C
C '
1
2
3
4
5
6
AA '
Nguồn: A
Đích: A '
Cổng MAC TTL
bảng chuyển đổi
(ban đầu trống rỗng)
A
1
60
AA '
AA '
AA '
AA '
AA '
A ' A
A '
4
60
Đích đến frame là A', vị trí không xác định:
gửi flood
Điểm đến A, vị trí đã được biết:
gửi có chọn lọc chỉ trên một liên kết

## Slide 70: Kết nối nhiều Switch
Các Switch tự học có thể được kết nối với nhau:
Hỏi: gửi từ A đến G - làm thế nào để S 1 biết chuyển tiếp frame đến G thông qua S 4 và S 3 ?
Trả lời: tự học! (hoạt động giống hệt như trong trường hợp một Switch!)
A
B
S 1
C
D
E
F
S2 _
S4 _
S3 _
h
I
G

## Slide 71: Ví dụ về nhiều Switch tự học
Giả sử C gửi frame cho I, sau đó I trả lời C
Hỏi: hiển thị bảng chuyển đổi và chuyển tiếp gói trong S 1 , S 2 , S 3 , S 4
A
B
S 1
C
D
E
F
S2 _
S4 _
S3 _
H
I
G

## Slide 72: Mạng máy tính trong tổ chức nhỏ
Ra internet
bộ định tuyến
mạng con IP
Mail server
Web server

## Slide 73: Switch so với bộ định tuyến (router)
Cả hai đều là lưu trữ và chuyển tiếp:
Bộ định tuyến : thiết bị tầng mạng (kiểm tra header tầng mạng)
Switch: thiết bị lớp tầng kết (kiểm tra header tầng liên kết)
Cả hai đều có bảng chuyển tiếp:
Bộ định tuyến: tính toán bảng bằng thuật toán định tuyến, địa chỉ IP
Switch: học và tạo bảng chuyển tiếp bằng cách tràn ngập (flooding), tự học, ghi nhận địa chỉ MAC
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
switch
datagram
application
transport
network
link
physical
frame
frame
frame
datagram

## Slide 74: Tầng liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Nhiều giao thức truy cập
Mạng LAN
  Định địa chỉ, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 75: Mạng LAN ảo (VLAN): nhu cầu thực tế
CS
EE
Hỏi: điều gì xảy ra khi mở rộng kích thước mạng LAN, người dùng thay đổi vị trí ( port ) gắn vào mạng LAN ?
Miền quảng bá duy nhất:
  Kích thước mở rộng: tất cả lưu lượng quảng bá tầng 2 (ARP, DHCP, MAC chưa biết ) phải gửi qua toàn bộ mạng LAN
  Vấn đề hiệu quả, bảo mật , quyền riêng tư

## Slide 76: Mạng LAN ảo (VLAN): nhu cầu thực tế
Những vấn đề quản trị:
Người dùng phòng CS chuyển văn phòng sang EE - được kết nối vật lý vào switch của phòng EE, nhưng muốn duy trì kết nối logic với switch tại CS
CS
EE
Hỏi: điều gì xảy ra khi mở rộng kích thước mạng LAN, người dùng thay đổi vị trí ( port ) gắn vào mạng LAN ?
Miền quảng bá duy nhất:
  Kích thước mở rộng: tất cả lưu lượng quảng bá tầng 2 (ARP, DHCP, MAC chưa biết ) phải gửi qua toàn bộ mạng LAN
  Vấn đề hiệu quả, bảo mật , quyền riêng tư

## Slide 77: VLAN tạo theo cổng (port-based VLAN)
1
số 8
2
7
9
16
10
15
(các) Switch có khả năng hỗ trợ cấu hình để tạo ra nhiều mạng LAN ảo từ một LAN vật lý.
Mạng cục bộ ảo (VLAN)
port-based VLAN: các cổng của switch có thể được nhóm lại (bằng phần mềm quản lý Switch) như là một Switch vật lý
…
EE (cổng VLAN 1-8)
CS (cổng VLAN 9-15)
…
1
số 8
2
7
EE (cổng VLAN 1-8)
…
9
16
10
15
…
CS (cổng VLAN 9-15)
single physical switch
multiple virtual switches

## Slide 78: VLAN tạo theo cổng (port-based VLAN)
1
số 8
2
7
9
16
10
15
…
EE (cổng VLAN 1-8)
CS (cổng VLAN 9-15)
…
Cách ly lưu lượng: các frame đến/từ cổng 1-8 chỉ có thể đến cổng 1-8
  Cũng có thể xác định Vlan dựa trên địa chỉ MAC của đầu cuối, thay vì cổng của switch
Thành viên động : các cổng có thể được gán động (bằng lệnh) giữa các Vlan
Chuyển tiếp giữa các Vlan: được thực hiện thông qua định tuyến (giống như với các Switch riêng biệt)
  Trong thực tế, các nhà cung cấp bán switch kết hợp chung với bộ định tuyến

## Slide 79: VLAN mở rộng trên nhiều switch
1
số 8
2
7
9
16
10
15
…
EE (cổng VLAN 1-8)
CS (cổng VLAN 9-15)
…
5
số 8
2
7
…
16
1
6
3
4
Port 2,3,5 thuộc EE VLAN
Các cổng 4,6,7,8 thuộc CS VLAN
Trunk port: cho phép các frame của các Vlan khác nhau trên nhiều thiết bị switch vật lý khác nhau đi qua
  Các frame được chuyển tiếp trong Vlan giữa các thiết bị switch vật lý không thể là frame chuẩn 802.1 (do phải mang thông tin Vlan ID để phân biệt frame nào thuộc vlan nào)
  Giao thức 802.1q thêm/xóa các trường bổ sung trong header của các frame được chuyển tiếp qua các cổng Trunk.

## Slide 80: Định dạng frame VLAN 802.1Q
Ethernet frame 802.1
Địa chỉ đích
Địa chỉ nguồn
dữ liệu (tải trọng)
CRC
preamble
kiểu
Mã định danh giao thức - 2 byte
(giá trị: 81-00)
Thông tin kiểm soát
(Trường ID Vlan -12 bit, trường ưu tiên- 3 bit như IP TOS)
tính toán lại
CRC
frame 802.1Q
Địa chỉ nguồn
dữ liệu (tải trọng)
CRC
preamble
kiểu
Địa chỉ đích

## Slide 81: Tầng liên kết, LAN
Giới thiệu
Phát hiện lỗi, sửa lỗi
Các giao thức đa truy cập
Mạng LAN
  Địa chỉ MAC, ARP
  Ethernet
  Switch
  VLAN
Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web

## Slide 82: Tổng hợp: Ngữ cảnh của một yêu cầu dịch vụ web
Hành trình của chúng ta trong quá trình tìm hiểu mô hình mạng máy tính từ cao-xuống-thấp đã hoàn tất!
  Thứ tự là: ứng dụng -> vận chuyển -> mạng -> liên kết
Chúng ta sẽ có một ngữ cảnh kết hợp tất cả lại với nhau:
  Mục tiêu: nhận định, xem xét, hiểu các giao thức (ở tất cả các tầng) liên quan đến tình huống có vẻ đơn giản như sau: yêu cầu trang Web.
  Kịch bản: sinh viên gắn máy tính xách tay vào mạng của trường, yêu cầu/nhận nội dung từ địa chỉ: www.google.com

## Slide 83: Yêu cầu dịch vụ web: kịch bản
mạng ISP Viettel/FPT
68.80.0.0/13
Mạng của Google
64.233.160.0/19
64.233.169.105
máy chủ web Google
máy chủ DNS
mạng UIT
68.80.2.0/24
trình duyệt
trang web
Máy khách di động đến gắn vào mạng…
Yêu cầu trang web: www.google.com
Kịch bản :
Đơn giản như đang giỡn :D

## Slide 84: Yêu cầu dịch vụ web: kết nối với Internet
bộ định tuyến có
DHCP server
điện thoại di động đến:
máy khách DHCP
Laptop của bạn kết nối mạng cần có địa chỉ IP cho nó, IP của default gateway, IP của máy chủ DNS: sử dụng DHCP
DHCP
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Yêu cầu DHCP được đóng gói trong gói tin UDP -> được đóng gói tiếp trong gói tin IP -> tiếp theo là được đóng gói trong Ethernet 802.3
Gửi quảng bá Ethernet frame (đích: FFFFFFFFFFFF) trên mạng LAN, được nhận tại bộ định tuyến chạy máy chủ DHCP
Tiếp theo Ethernet frame được tách thành gói IP, gói IP được tách thành gói UDP, gói UDP được tách thành DHCP

## Slide 85: Yêu cầu dịch vụ web: kết nối với Internet
bộ định tuyến có
DHCP server
điện thoại di động đến:
máy khách DHCP
DHCP
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
DHCP
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
Tại Máy chủ DHCP: tạo gói DHCP ACK chứa địa chỉ IP cấp cho máy khách, địa chỉ IP của default gateway, tên & địa chỉ IP của máy chủ DNS
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
Đóng gói tại máy chủ DHCP, chuyển tiếp frame (qua bảng chuyển đổi của switch) qua mạng LAN, giải mã tại máy khách
Máy khách hiện có địa chỉ IP, biết tên và địa chỉ của máy chủ DNS,
địa chỉ IP của default gateway của nó.
Máy khách DHCP nhận gói tin phản hồi DHCP ACK

## Slide 86: Yêu cầu dịch vụ web … ARP (trước DNS và trước HTTP)
bộ định tuyến có
máy chủ ARP
điện thoại di động đến:
ứng dụng khách ARP
DNS
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
Eth
Phy
ARP
Trước khi gửi yêu cầu HTTP, cần địa chỉ IP của www.google.com: thông qua DNS
DNS
DNS
DNS
Truy vấn DNS được tạo và đóng gói trong UDP -> tiếp theo đóng gói trong IP -> tiếp theo là đóng gói trong Eth. Để gửi frame tới bộ định tuyến (default gateway), cần có địa chỉ MAC của default gateway: thông qua ARP
Bản tin ARP Request được quảng bá, được bộ định tuyến nhận và trả lời bằng ARP Reply sẽ cung cấp địa chỉ MAC của cổng default gateway
Máy khách giờ đã biết địa chỉ MAC của cổng default gateway, vì vậy bây giờ có thể gửi frame chứa truy vấn DNS
ARP Request
ARP
ARP Reply

## Slide 87: Yêu cầu dịch vụ web… sử dụng DNS
DNS
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
mạng ISP
68.80.0.0/13
DNS
máy chủ
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
Gói dữ liệu IP chứa truy vấn DNS được chuyển tiếp qua switch của mạng LAN từ máy khách đến cổng của default gateway
Gói dữ liệu IP được chuyển tiếp từ mạng UIT vào mạng ISP (viettle hoặc FPT), được định tuyến (các bảng được tạo bởi các giao thức định tuyến RIP, OSPF, IS-IS và/hoặc BGP ) đến máy chủ DNS
Trích xuất bản tin DNS
DNS trả lời khách hàng bằng địa chỉ IP của www.google.com
DNS
UDP
địa chỉ IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
UIT

## Slide 88: Yêu cầu dịch vụ web …Kết nối TCP cho HTTP
DNS
DNS
DNS
mạng ISP
68.80.0.0/13
64.233.169.105
máy chủ web của Google
HTTP
TCP
địa chỉ IP
Eth
Phy
HTTP
Để gửi yêu cầu HTTP, trước tiên, máy khách sẽ mở TCP socket tới máy chủ web
Gói tin TCP SYN (bước 1 trong bắt tay 3 bước TCP) được định tuyến đến máy chủ web
Kết nối TCP được thiết lập !
đồng bộ hóa
đồng bộ hóa
đồng bộ hóa
đồng bộ hóa
TCP
địa chỉ IP
Eth
Phy
đồng bộ hóa
đồng bộ hóa
đồng bộ hóa
TỔNG HỢP
TỔNG HỢP
TỔNG HỢP
TỔNG HỢP
TỔNG HỢP
TỔNG HỢP
TỔNG HỢP
Máy chủ web phản hồi với TCP SYNACK (bước 2 trong quá trình bắt tay 3 bước của TCP)
UIT

## Slide 89: Yêu cầu dịch vụ web … Yêu cầu/trả lời HTTP
DNS
DNS
DNS
mạng ISP (Viettel,FPT)
68.80.0.0/13
64.233.169.105
máy chủ web của Google
HTTP
TCP
địa chỉ IP
Eth
Phy
HTTP
TCP
địa chỉ IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP Request được gửi vào TCP socket
Gói dữ liệu IP chứa yêu cầu HTTP được định tuyến tới www.google.com
Gói dữ liệu IP chứa phản hồi HTTP được định tuyến trở lại máy khách
Máy chủ web phản hồi bằng HTTP Reply (chứa trang web)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
trang web cuối cùng đã hiển thị tại Laptop

## Slide 90: Chương 5: Tóm tắt
Nguyên tắc đằng sau các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu:
  Phát hiện lỗi, sửa lỗi
  Chia sẻ một kênh quảng bá: đa truy cập
  Địa chỉ lớp liên kết
Khởi tạo, triển khai các công nghệ lớp liên kết khác nhau
  Ethernet
  Chuyển mạng LAN, VLAN
Tổng hợp: việc thường ngày yêu cầu một trang Web